Приложение № 29

Рекомендации по составлению и оформлению геологического профильного разреза

Здесь изложены общие представления по выбору линии геологического профильного разреза (далее – геологического разреза) и его построения с рассмотрением наиболее часто встречающихся особенностей графических построений. Представленный ниже алгоритм не претендует на исчерпывающую полноту раскрытия характера выполняемых графических построений, поскольку практика геологических исследований, частью таковых и является анализ геологических карт (ситуаций), отличается многообразием обстановок и конкретных ситуаций, задач в пределах той или иной территории. Исходим из общеизвестной среди геологов практики – чем больше исследователь построил кондиционных геологических разрезов, как один из результатов анализа геологической ситуации представленной на карте, тем выше его профессиональный уровень. Порой, до 90-ых годов двадцатого века, во многих геологических производственных организациях прием на работу и определение «стоимостной» категории нового сотрудника часто проводился именно на основании самостоятельного анализа геологических карт. Претенденту на должность предлагали в течение некоторого времени составить геологический разрез по одной из карт, составленной сотрудниками геолого-съемочной партии или отдела. И по выказанным навыкам работы, и по результату проделанной работы было очевидно, насколько данный человек профессионально подготовлен и какую работу ему можно поручить.

Приобретенные навыки в построении геологических разрезов способствуют развитию способностей объемного видения геологической ситуации в пределах участка территории, представленной на геологической карте, вне зависимости от ее масштаба. А эти общие профессиональные знания украшают любого специалиста – геолога – нефтяника и геофизика, гидрогеолога или инженерного геолога, геоэколога и даже палеонтолога и геохимика.

Общие положения.

Геологические разрезы должны представлять наглядное отображение условий залегания, пространственно-временных взаимоотношений геологических тел, выделенных в пределах картируемой территории в соответствии с выбранным масштабом. При этом геологический разрез (разрезы) обеспечивает адекватное отображение общих особенностей структурного плана территории, особенностей строение выделенных в ее составе структурно-формационных комплексов (зон).

Направления геологических разрезов выбираются с целью максимально полного отображения особенностей геологического строения рассматриваемой территории. Обычно, направление геологического разреза проектируется вкрест простиранию доминирующих пликативных, дизъюнктивных и/или вулканогенных структур, определяющих главное содержание современного структурного плана территории. В некоторых случаях, когда в пределах изучаемой территории преобладает горизонтальное или моноклинальное залегание слоев, слагающих верхнюю часть осадочного чехла, направление геологического разреза выбирается с учетом отображения особенностей выраженности геологических тел в рельефе.

Для геологической карты составляется один, в случаях сложного геологического строения – два, геологических разреза. Предпочтительнее, чтобы линия разреза пересекала лист карты по прямой линии. Если закартированная территория отличается сложным геологическим строением и в ее пределах, в частности, выделены структурно-формационные зоны с отличающимся структурным планом, различное простирание разнообразных пликативных и дизъюнктивных структур, допускается построение разреза по ломаной линии. Традиционно считается, что подобных точек изгиба линии разреза не должно быть больше двух – трех и при этом месторасположение точек изгиба линии разреза должно быть приурочено к расположению скважин или опорных разрезов, литолого-стратиграфическая колонка по которым приводится на разрезе.

Положение геологического разреза на геологической карте обозначается тонкой черной линией, которая проводится через весь лист карты, до ее пересечения с рамкой листа. Точки пересечения линии разреза с рамками листа и точки излома линии разреза обозначаются прописными (заглавными) буквами кириллицы (кириллического алфавита). Если каждый отдельный разрез в пределах одной карты обозначен одной литерой (А или Г), то обозначение граничных точек разреза и точек его излома обозначается литерой с подстрочным знаком (нижней подключкой) – один разрез - А1 – А2 – А3, а другой - Г1 – Г2 – Г3 – Г4.

3. Рекомендации по проведению подготовительных работ, предшествующих составлению геологического разреза. Следует оговориться, что в данном случае разбирается традиционный вариант составления (построения) геологического разреза в так называемом ручном варианте, без использования возможностей разного рода графических редакторов. Предлагаемый алгоритм рассчитан на студентов первого – второго курса, не столь искушённых в работе с разнообразными графическими геологическими материалами.

3.1. Обычно при составлении геологического разреза, в качестве подготовки чернового варианта, используется «миллиметровка» (координационно-расчетная бумага). Качественная миллиметровка, выполненная на полупрозрачной бумаге, в виде четких разнозначных линий зеленого цвета, весьма способствует быстрому и качественному проведению графических работ. Длина рабочей полосы миллиметровки должна несколько превышать протяженность линии разреза на листе – с учетом изображения условных обозначений и сопровождающих надписей и подписей. По ширине полоса миллиметровки обычно не превышает 10 см, с учетом оформительских надписей в верхней части разреза. При наработке первых навыков работы с геологическими разрезами было бы желательно, что бы края рабочей полосы миллиметровки были идеально ровными, что предопределяет некие удобства в ходе выполнения графических построений. Хотя и в последующем, аккуратность в выполнении графических работ приветствуется многими преподавателями и вашими будущими коллегами и руководителями.

3.2. В соответствии с выбранным на листе направлением линии геологического разреза, отмечаем на миллиметровке крайние (граничные) рамки разреза, которые проводятся в черновом варианте по всей ширине полосы миллиметровки.

3.3. В нижней трети миллиметровки, по ее ширине до 10 – 15 см, отступив от нижнего края 5 – 7 см, проводим линию с гипсометрическим значением «0». Подобная линия отображена на большинстве карт среднего масштаба (1 : 100 000 и 1 : 200 000), так как помимо удобств при графических построениях, ее наличие способствует более доступному представлению о рельефе территории исследований и степени его расчлененности, о взаимоотношении рельефа и геологического строения территории, без чего, порой, очень трудно полноценно определить современное геоструктурное положение территории, изображенной на карте.

На картах крупного масштаба или на картах, где представлены участки территорий в пределах высокогорий или перикратонных впадин, где собственно «нулевая» линия теряет большую часть своего назначения, в качестве таковой выбирается некий гипсометрический уровень, обычно расположенный ниже наиболее низкой гипсометрической отметки рельефа на данной территории.

Значение «нулевой» или иной выбранной линии (условного гипсометрического уровня) указывается по обеим граничным рамкам разреза.

3.4. К этому моменту или в данный момент, нужно определиться с соотношением значений вертикального и горизонтального масштабов (см. раздел 2 этого приложения). В соответствии с выбранным вертикальным масштабом составляется масштабная линейка по обе стороны составляемого разреза.

При масштабе 1 : 200 000, или более мелком, удобнее указать промежуточные значения гипсометрических отметок. Так, если при масштабе 1 : 200 000 один сантиметр масштабной линейки соответствует 2 000м, отстраивать особенности элементов рельефа не всегда удобно, лучше ввести дополнительные, более детальные деления шкалы гипсометрических отметок, в частности по 1 000 м. Безусловно, масштабная линейка составляется по обеим рамкам геологического разреза и сразу, что способствует успешному и правильному его составлению, так как вы уже работаете в заданной системе как горизонтального, по направлению линии разреза, так и вертикального, в соответствии с составленной масштабной линейкой. Это означает, что любая точка, указываемая на разрезе (гипсометрическая отметка, выход поверхности любого геологического тела) «привязана» как в горизонтальной плоскости, по земной поверхности, так и по вертикали.

3.5. Следует проиндексировать заглавными буквами (литерами) крайние точки (масштабные линейки) разреза, в соответствии с указанными обозначениями на карте, так же обозначаются точки излома линии разреза, если таковые имеются. Если на линии разреза расположена одна или несколько картировочных скважин, желательно сразу нанести их месторасположение на разрез и обозначить известное значение глубины скважины – гипсометрическое положение забоя. Все рассмотренные выше построения можно выполнять тушью или в ином техническом исполнении, но так, чтобы эти построения не исчезали под влиянием многократных исправлений, правок поледующих геологических построений, которые изначально лучше выполнять в черновом, карандашном варианте.

Алгоритм (см. рис. 15 - 20).

1. Выбор ориентации направления линии разреза (линий разрезов) на геологической карте и соответствующие ее обозначения. В общем виде, все возможные варианты расположения линии геологического разреза на изучаемой карте, вне зависимости от особенностей геологического строения отображаемой территории можно свети к четырем вариантам:

- широтное и субширотное расположение линии разреза (см. рис. 15-1);

- меридиональное и субмеридиональное расположение линии разреза (см. рис. 15-2);

- диагональное (с юго-западного сектора листа в северо-восточный сектор) расположение линии разреза (см. рис. 15-3);

Масштаб 1 : 50 000

Рис. 15-1.

Рис. 15-2.

Масштаб 1 : 50 000

Рис. 15-1.

Рис. 15-2.

- диагональное (с северо-западного сектора листа в юго-восточный сектор) расположение линии разреза (см. рис. 15-4);

Меридиональные и субмеридиональные (отклоняющиеся в северо-восточном направлении) линии разреза отображаются и располагаются на карте так, чтобы слева (по линии разреза) находилась южная его часть.

Широтные и диагонально ориентированные по листу линии разрезов отображаются и располагаются на карте так, чтобы слева (по линии разреза) находилась западная его часть (литера А, рис. 15-1, - 3, - 4).

Примечание. Неправильная ориентация линии при построении геологического разреза свидетельствует, с одной стороны - о некоторой степени непрофессионализма автора его составившего, а с другой – к неправильному, обычно зеркальному отображению геологической ситуации, что приводит к ряду значительных неудобств при его использовании, что, как правило, приводит к необходимости составления нового, правильного разреза.

2. Выбор соотношения значений вертикального и горизонтального масштабов. Традиционно вертикальный и горизонтальный масштабы геологического разреза должны соответствовать масштабу карты. То есть, соотношение значений вертикального и горизонтального масштабов – 1:1. В этом случае наиболее достоверно передаются особенности структурного плана территории, без искажений элементов залегания поверхностей тех или иных геологических тел, и взаимоотношения выделенных геологических тел.

Масштаб 1 : 50 000

Рис. 15-3.

Рис. 15-4.

Масштаб 1 : 50 000

Рис. 15-3.

Рис. 15-4.

В ряде случаев, при горизонтальном и пологом моноклинальном залегании слоев в пределах плитного комплекса или при необходимости подчеркнуть взаимосвязь геологического строения с особенностями формирования современного рельефа территории, допускается увеличение вертикального масштаба разреза в 5 – 10 раз (до двадцатикратного увеличения). Выбор подобного соотношения вертикального и горизонтального масштабов свойственен при составлении разрезов к инженерно-геологическим и гидрогеологическим, геоморфологическим картам и картам (схемам) четвертичных отложений. Следует иметь в виду, что в этом случае существенно искажаются значения углов падения слоев или наклона поверхностей геологических тел, что, в частности, объясняется необходимостью выдерживать иные геометрические параметры геологических тел (мощность, ширина выхода и т.д.). Подобное увеличение вертикального масштаба геологического разреза широко распространено в практике специальных геологических изысканий: гидрогеологических, инженерно-геологических, поисково-разведочных и т.п. В этих случаях искажение соотношения вертикального и горизонтального масштабов позволяет выделить в структуре верхних горизонтов плитного комплекса положение объектов исследований и проследить их участкам земной поверхности.

3. Особенности отображения геоморфологического профиля (рельефа). Отображение рельефа территории по линии разреза очень ответственная часть выполняемой работы, так как ошибки, допущенные на этой стадии графических построений, приведут к неправильной отрисовке геологической ситуации. Прежде всего, необходимо определиться со значением выбранного вертикально масштаба и сечением горизонталей, использованного для отображения рельефа на карте. Важно и установить общие закономерности в построении рельефа Масштаб 1 : 100 000

Сечение горизонталей 40 м

Рис. 16-1.

Рис. 16-2.

Масштаб 1 : 100 000

Сечение горизонталей 40 м

Рис. 16-1.

Рис. 16-2.

представленной на карте территории и по линии разреза – общий наклон территории, местоположение максимальной и минимальной гипсометрической отметок, наличие горизонтальных поверхностей и т.д. Внимание к значению сечения горизонталей и значению вертикального масштаба обусловлено тем, что многие нюансы отображения элементов рельефа и маломощных слоев обусловлены этими параметрами. Так, при сечении горизонталей 20м, вариации поверхности рельефа могут достигать, при отсчете от одной горизонтали, до 30 – 35м, а с учетом мощности слоев от 10м до 20м, что характерно для плитного комплекса, можно либо «потерять» выход слоя, либо значительно его расширить и т.п. Предлагаем рассмотреть особенности построения геоморфологического профиля на нескольких наиболее ярких примерах особенностей соотношения элементов рельефа.

3.1. вариант «траверс по склону». Часто участки линии профильного разреза проходят вдоль по склону рельефа, при этом при построении геоморфологического профиля это выражается в виде многократного отображения одного и того же значения отметки рельефа – 120м (см. рис. 16-1).

Именно с подобными случаями связаны многочисленные ошибки при построении геологического разреза. Часто, на этих секторах линии разреза, отметив на миллиметровке несколько точек подряд с отметкой «120м» (см. рис. 17-1), студенты проводят по ним прямую линию – отобразив при этом плоскогорье с максимальной отметкой рельефа «100м» (см. рис. 17-2). Последствия подобного построения, особенно в условиях горизонтального или моноклинального залегания слоев, приводят к очень неверному истолкованию структурного плана территории.

Масштаб 1 : 100 000

Сечение горизонталей 40 м

Рис. 17-1

Рис. 17-2.

Рис. 17-3.

Рис. 17-4.

Рис. 17-5.

Масштаб 1 : 100 000

Сечение горизонталей 40 м

Рис. 17-1

Рис. 17-2.

Рис. 17-3.

Рис. 17-4.

Рис. 17-5.

Поскольку рельеф принимается практически плоским, то приуроченные к возвышенным и пониженным участкам рельефа выходы разновозрастных пород, на линии разреза, нужно все-таки отобразить, не остается другого варианта, как представить их на разрезе, вписав в виде синклинальных структур (см. рис. 17-3, -4), которых, по сути, нет на рассматриваемой территории! При правильном отображении данного рельефа (см. рис. 16-1 и рис. 16-2), когда уставлены знаком «+» возвышенные точки рельефа и знаком «-» - отрицательные его формы, отображается волнообразный профиль рельефа на данном участке территории и слои горных пород отрисовываются на разрезе соответственно естественному залеганию – горизонтально (см. рис. 17-5).

При построении геоморфологического профиля по данным участкам линии разреза нужно учитывать:

- выбранное значение вертикального масштаба разреза;

- значение сечения горизонталей (основного и дополнительного);

Допустим, что анализируем карту с горизонтальным масштабом 1 : 100 000 и примем соотношение горизонтального и вертикального масштабов как 1 : 10. При этом сечение горизонталей по этой карте – 40м. Это означает: в вертикальном масштабе 1 см соответствует 100м, а 1 мм – 10м; а между тремя последовательными горизонталями (со значением 80м, 120м и 160м) заключены высотные отметки рельефа со значением 80м.

Линия разреза проходит вдоль по склону, многократно пересекая горизонталь «120м», местами она находится несколько выше горизонтали «80м» и чуть ниже горизонтали «160м» (см. рис. 16-1). При построении геоморфологического профиля в этом случае можно выполнить следующие действия.

- вынести на профиль, в соответствии со значением гипсометрических отметок и вертикальным масштабом, точки пересечения линии разреза с горизонталями «120м» -  получим некий фонд точек (см. рис. 17-1), находящихся на одном высотном уровне (линии);

- учитывая, что в соответствии со значением сечения горизонталей рельеф между уже определенными точками (120м) может изменяться в пределах до 80м вниз и до 160м вверх, определяем положение точки перегиба рельефа, по горизонтали и по вертикали, в пониженных (обозначая знаком «-») и повышенных (обозначая знаком «+») участках между обозначенными точками «120м». Порой легче определиться на карте с местоположением пониженных участков, так как часто прорисованы тальвеги оврагов или ручьи (см. рис. 16-2).

Высотное положение точек перегиба рассчитывается с помощью условной прорисовки дополнительных горизонталей с сечением 20, 10 или 5 метров, в зависимости от особенностей строения элементов рельефа и детальности построения. В восточной части линии разреза находится наиболее пониженная часть рельефа, примерно на высоте 85м, а в западной части пониженные участки рельефа приурочены к отметкам 110 – 115м (см. рис. 16-2). При этом наиболее возвышенные участки рельефа располагаются на западе и достигают 130 – 135м, а на востоке этого участка разреза – лишь 125м. Положение точек перегиба в горизонтальной плоскости обычно определяется уже при прорисовке дополнительных горизонталей, с учетом симметричности или асимметричности вторичных водоразделом и долин.

Таким образом, при обозначении на линии разреза дополнительных точек, обозначающие точки перегиба рельефа в наиболее пониженных и возвышенных участках, получаем возможность более достоверно отобразить геоморфологический профиль этого участка линии разреза. При этом общий перепад значений гипсометрических отметок составляет до 50м (минимальная высота 85м, максимальная – 135м), что порой соответствует мощности одного или двух ярусов в пределах плитного комплекса древних платформ.

Проверкой правильности выполненных построений послужит дальнейшее выполнение разреза – построение его геологического содержания. При горизонтальном или моноклинальном залегании слоев через правильно установленные абсолютные отметки выхода поверхностей слоев (подошвы, кровли) на геоморфологическом профиле можно провести прямолинейные линии, отображающие их залегание на данной территории и совпадающие с участками их выхода на поверхность на геологической карте (см. рис. 17-5).

Примечание. Масштаб 1 : 50 000

Сечение горизонталей 10 м

Рис. 18-1.

Рис. 18-2.

Масштаб 1 : 50 000

Сечение горизонталей 10 м

Рис. 18-1.

Рис. 18-2.

При построении геологической ситуации данного участка разреза, кроме вышеупомянутых параметров необходимо располагать информацией о значении мощности отображенных геологических тел (стратонов), значении истинных элементов залегания слоев, значении абсолютных отметок подошвы (кровли) отображаемых геологических тел.

3.2. вариант «останец». В ряде случаев, на геологических картах изображены участки краевых участков эпигерцинских («молодых») плит, примыкающих к областям современного эпиплатформенного орогенеза. В пределах этих территорий характерно преобладающее моноклинальное залегание образований позднемезозойского – кайнозойского возраста и прослеживается несколько фаз активного формирование современного расчлененного рельефа, в частности, куэстовых гряд, останцов с платообразной, с субплоской поверхностью, которые окружены резко расчлененной овражно-балочной и речной сетью. В этом случае некоторую сложность отображения форм рельефа, при составлении геоморфологического профиля, представляют участки субвертикального положения поверхностей рельефа – стенок обрывов останцов (см. рис. 18-1). Сложность заключается в правильном определении величины высоты вертикального обрыва - разницы (перепада) значений гипсометрических значений отметок в основании обрыва и по его бровке.

Поскольку на данном участке карты (разреза) представлены две разновозрастные и различного происхождения формы рельефа, удобнее отображать их на геоморфологическом профиле как самостоятельные элементы. Точки соприкосновения этих форм рельефа, горизонталей которые их отображают на карте, расположены на бровке, линии вертикального обрыва (см. рис. 18-1, по линии А - Б), определяем разницу значений горизонталей отображающих формы современного пониженного рельефа и значений горизонталей, отображающих верхнюю поверхность эрозионного останца. Обычно, линия разреза не совпадает с положением горизонталей в точке обрыва, поэтому для большей точности построений производят построение дополнительных горизонталей с сечением необходимой детальности (10м, 5м и т.д.). Таким образом допустим, что перепад гипсометрических отметок в точке А составляет: 111 – 85 = 26м, в точке Б: 109 – 78 = 21м, где 111м и 103м – значение гипсометрических отметок верхней поверхности останца, 91м и 79м – значение гипсометрических отметок верхней части борта овражно-балочной долины. В итоге, получаем значения высоты вертикальных обрывов по западной (т. А) и по восточной (т. Б) стенкам эрозионного останца. Зная вертикальный масштаб, откладываем в точках обрыва полученное значение его высоты и далее выполняем построение геологического содержания в соответствии с полученным геоморфологическим профилем (см. рис. 18-2). Таким образом, отображается поверхность рельефа, которую выполняют горизонтально или моноклинально залегающие слои горных пород.

3.3. Вариант «карьер» - «куэста». В пределах крупномасштабных карт, на которых отображены участки так называемых урбанизированных, промышленно осваиваемых, территорий или изображены районы с активно формирующимся современным рельефом, характеризующимся глубокими врезанными долинами рек, к тому же с развитым террасовым комплексом, часто отображаются сегменты вертикального положения стенок карьеров или обрывов оползневых тел, речных долин и куэст.

До некоторой степени построение части геоморфологического профиля в данном случае во многом подобно выше рассмотренному случаю с отрисовкой эрозионного останца, с той лишь разницей, что в данном случае вертикальный обрыв прослеживается лишь с одной стороны. В пределах Саратовского учебного полигона много песчаных карьеров, разрабатываемых в пределах протяженных эрозионных останцов виде пологих водоразделов и оврагов с крутыми бортами, отображение которых на карте вызывает затруднения и приводит к ошибкам при построении учебной геологической карты и сопутствующих геологических разрезов.

Масштаб 1 : 50 000

Сечение горизонталей 10 м

Рис. 19-1.

Рис. 19-2.

Масштаб 1 : 50 000

Сечение горизонталей 10 м

Рис. 19-1.

Рис. 19-2.

Если линия разреза пересекает обозначение обрыва или резкого пересечения разно направленных горизонталей с резко отличающими значениями (см. рис. 19-1), следует определить разницу значений горизонталей, отображающих пониженную, обычно – субплоскую, поверхность карьера и обозначающих повышенные участок бровки обрыва эрозионной возвышенности.

Для повышения детальности построений, при необходимости, производим построение дополнительных горизонталей. Предположим (см. рис. 19-1, по линии А-Б), что в точке пересечения линии разреза с линий обрыва или стенки карьера перепад гипсометрических отметок составляет: 105 – 53 = 52м, где 107м – значение гипсометрической отметки бровки обрыва, 55м – значение гипсометрической отметки основания обрыва. В данном случае значение высоты обрыва достаточно значительное, и при отображении геологической ситуации на карте контуры некоторых маломощных слоев или их интервалов оборвутся на линии обрыва (см. рис. 19-2). На геологическом разрезе величина обрыва показывается в соответствии с вертикальным масштабом, а распространение и контуры выхода слоев ограничены поверхностью отображенного обрыва.

4. Отображение геологической ситуации (геологического содержания разреза). Так же как и при построении геоморфологического профиля, при отображении геологической ситуации не следует торопиться с чертежными работами. Желательно все же разобраться в геологической ситуации, представленной на карте, найти главную составляющую, фабулу геологического строения территории, а не только прослеживать границы геологических тел в направлении линии разреза. «Пугают» студентов карты «пестрой» и «красной» окраски, на которых изображено много линий разломов и магматических тел, древних дислоцированных образований. В случаях геологически сложно построенных территорий можно поступать следующим образом при отображении геологической ситуации на разрезе. Первоначально на разрезе отображаются:

- поверхности сместителей, поскольку их положение пространственно определено, с учетом их простирания и угла падения;

- поверхности магматических, главным образом – интрузивных, тел, с учетом морфологии тел и элементов залегания их поверхностей;

- площади распространения четвертичных, иногда и плиоценовых, континентальных образований, как залегающих с очевидным несогласием с подстилающими отложениями и распространение которых взаимосвязано с элементами современного, четвертичного, рельефа.

При работе с картами, на которых отображено сложное боковое строение территории или распространены многочисленные разломы, после отображения всех разломов на разрезе, внутри каждого блока можно отображать залегание слоев горных пород как в своеобразном, коротком, геологическом разрезе.

При отображении залегания слоев горных пород нужно обязательно владеть следующими параметрами любого слоя: - значение мощности и сведения о ее вариациях, - ширина выхода слоя в каждом конкретном месте, - значение истинных элементов залегания. При горизонтальном и моноклинальном залегании слоев всегда важно отмечать гипсометрические отметки подошвы и кровли отображаемых слоев на участках их выхода на поверхность. Порой именно по этим точкам надежнее всего и отображать залегание осадочных пород. При отображении слоя, его поверхностей, следует учитывать, что, с одной стороны, все эти параметры постоянны и взаимообусловлены, а с другой – они могут изменяться в зависимости от их ориентации по отношению к линии разреза, от степени искажения вертикального и горизонтального масштабов.

При отображении слоев горных пород, с учетом высказанных выше рекомендаций, в пределах всей территории, по всей линии разреза или по отдельному его участку, удобнее начинать отображение геологической ситуации, после отрисовки разломов и интрузивных тел, начиная с изображения поверхности подошвы наиболее молодых отложений, залегающих в ядре синклиналей или впадин, покровных комплексов. В данном случае есть параметр ширины выхода, есть значения элементов залегания и могут быть определены значения максимальной видимой мощности. Именно последний параметр, значение видимой мощности важен для правильного отображения амплитуды структуры: следует помнить, что максимальная мощность каждого слоя, указанная в стратиграфической колонке, указывается на разрезе только на участках, где есть его кровля. То есть, в пределах подошвы мощность слоя – минимальна, а на остальных участках рассчитывается пропорционально ширине выхода на поверхность, с учетом залегания подошвы. Если отображается часть пликативной структуры, то следует провести условную осевую поверхность складки, осевую линию на карте, показывающую участок замка складки (свода или ядра).

Масштаб 1 : 50 000

Сечение горизонталей 100 м

Рис. 20-1.

Рис. 20-2.

Рис. 20-3.

Рис. 20-4.

Масштаб 1 : 50 000

Сечение горизонталей 100 м

Рис. 20-1.

Рис. 20-2.

Рис. 20-3.

Рис. 20-4.

Если с отображением горизонтально и вертикально залегающих слоев обычно затруднений не возникает, то изображение наклонно залегающих слоев, как элементов любых складчатых структур, часто вызывает затруднения (см. рис. 20). В этом случае, в частности, важно реконструировать видимые значения элементов залегания поверхности слоя по соотношению обозначения этих элементов на карте с ориентацией линии разреза. Кроме того, учитываем, что определение пространственного положения поверхности слоя происходит непосредственно на участке земной поверхности. Учитывая значения вертикального, да и горизонтального, масштабов геологического разреза, нужно представлять, что значение угла падения (возможно, и азимута падения) существенно изменяется с глубиной отображения геологической ситуации на разрезе. Представим три основных варианта соотношения направления линии разреза и знаков, обозначающих элементы залегания слоя, проекцию линии падения, линию простирания и значение угла паления.

Вариант 1. Линия геологического разреза ориентирована параллельно линии простирания данного элемента залегания слоя (см. рис. 20-1, линия А-Б). В этом случае, в точке отображения поверхности слоя на геологическом разрезе, в близи земной поверхности, кровля (подошва) слоя отображается в горизонтальном положении (залегании).

Вариант 2. Линия геологического разреза ориентирована перпендикулярно линии простирания и параллельно проекции линии падения элемента залегания слоя (см. рис. 20-1, линия В-Г). В этом случае, в точке изображения выбранного слоя на геологическом разрезе, в близи земной поверхности, кровля (подошва) слоя отображается в соответствии с истинным значением угла падения слоя, проставленным возле элемента наклонного залегания слоя.

Вариант 3. Линия геологического разреза расположена диагонально по отношению к линии простирания (см. рис. 20-1, линия Д-Г). В этом случае в точке отрисовки на геологическом разрезе, в близи земной поверхности, кровля (подошва) слоя отображается исходя из рассчитанного видимого значения угла падения слоя. Обычно подобный расчет видимого значения сводится к следующему:

- считаем, что прямой угол, образованный линией простирания и проекцией линии падения (в составе значка «наклонное залегание») составляет не 90 градусов, а то значение, которое соответствует указанному значению угла падения слоя (на пример – 34 градуса);

- таким образом, на линии простирания значение угла падения равно «0», а на проекции линии падения, соответственно, 34 градуса;

- сегмент, заключенный между линий простирания и проекцией линии падения, разбиваем на пропорциональные отрезки со значением в 1 или 2 градуса (или с большим значением). При этом получаем видимые проекции линии падения со значениями видимого угла паления: 2, 4, 6, 8 и т.д., до 34 градусов;

- проследив, с какой из условных видимых проекций линий падения совпадает линия геологического разреза (на пример – со значением 17 градусов), определяем значение видимого угла падения (17 градусов) слоя, в соответствии с которым и отрисовываем поверхность слоя в данной точке разреза.

При большой ширине выхода слоя и когда в поле выхода слоя много обозначений элементов залегания его подошвы, следует внимательно изучить эти обозначения. Обычно они показывают сложное, складчатое или в виде ступенчатых флексур, залегание подошвы рассматриваемого слоя, когда амплитуда пликативных нарушений несколько меньше мощности слоя, что приводит к ошибочной интерпретации залегания этого слоя в виде моноклинали.

Нельзя забывать, что выделение отдельных участков разреза на основании поверхностей сместителей от части облегчает отображение геологической ситуации, но не решает ее полностью. В частности, это относится к территориям, в геологическом строении которых выделяется несколько структурно-формационных комплексов (СФК): складчатый фундамент и плитный комплекс; байкальский СФК, календонский и герцинский структурно-формационные комплексы в структуре складчатого основания и т.д. В этих случаях следует отмечать поверхности региональных угловых (структурных) несогласий и тектонических несогласий, особенности их пространственного расположения и залегания.

Некоторые геологические карты, где изображены участки территорий с широким площадным распространением наложенного комплекса верхнемезозойских образований или плиоценовых покровных отложений, дополнены структурной картой – стратоизогипсы того или иного комплекса или поверхности маркирующего горизонта прорисованы либо в пределах наложенных структур, либо на фоне всей карты. В ряде случаев, с помощью стратоизогипс отображают поверхность галогенных толщ, формирующих криптодиапировые структуры или не выходящих на поверхность интрузивных тел. Структурная карта дополняет имеющуюся геологическую информацию о строении территории, часто свидетельствуя о том, что данный район сложен несколькими структурно-формационными комплексами, которые отличаются структурным планом. В редких случаях, в пределах предгорных прогибов и унаследовано развивавшихся синформных структур, приведены стратоизогипсы, отображенные разным цветом или индексами, по нескольким отражающим (реперным) горизонтам. Использование этих данных позволяет лишь с большей точностью отрисовать особенности положения структур по линии геологического разреза.

В любом случае, наличие стратоизогипс по одной или нескольким поверхностям геологических тел способствует более достоверному восприятию представленной на геологической карте информации и успешному построению геологического разреза. Поскольку стратоизогипсы всегда проиндексированы, обычно это отрицательные значения абсолютных гипсометрических отметок, и определено, по какой маркирующей (реперной) поверхности они построены, не составляет труда отобразить положения этой поверхности на разрезе. Для этого нужно перенести значения стратоизогипс, которые пересекает линия разреза, в точку с соответствующим гипсометрическим и пространственным положением на разрезе, как и при построении рельефа данной территории – геоморфологического профиля. Соединив последовательно полученные точки гипсометрического положения поверхности слоя – получаем отображение залегания этого слоя вне зависимости от вышележащих толщ и современного рельефа. Отображенная реперная поверхность дает возможность, с одной стороны: отобразить по мощности нижележащие слои, при условии их согласного и/или параллельного залегания, а с другой – проконтролировать правильность выполнения построений в вышележащей части разреза, поскольку эта часть разреза оказывается между достоверно отрисованными поверхностями – рельефа и реперного горизонта.

Наряду со структурной картой (картой стратоизогипс) на картах, где представлены значительные участки территорий перекрытых покровными образованиями, обычно приведено местоположения картировочных скважин и приводится графическое изображение (колонки) ими скрытого разреза. Обычно, в таких случаях, направление линии разреза выбирается так, чтобы хотя бы часть из известных скважин находились на этой линии. Как и структурная карта, приведенные колонки скважин способствуют более точному и достоверному отображению глубоко залегающих горизонтов и/или погребенных структур. Эта возможность определяется тем, что в колонках скважин, которые обычно приводятся в нижних секторах листа геологической карты, даны значения мощности вскрытых интервалов и их литологическая (петрографическая) характеристика. При правильном определении гипсометрического положения устья скважины и корректного перенесения данных по скважинам на геологический разрез, получаем достоверное пространственное положение неких поверхностей, границ геологических тел, благодаря которым выполнение графических построений значительно упрощается.

5. Общие требования к оформлению геологического разреза.

Основание, нижняя поверхность отрисованного геологического разреза, выбирается исходя из следующих вариантов.

1. При значительной мощности выделенных отложений, и при достаточно значительных положительных значениях высоты рельефа, выбирается четкий уровень основания разреза на отметке, на пример «– 2000 м» или «- 4 000 м», ниже которого геологические тела не отображаются.

2. Нижняя поверхность разреза проводится по поверхности маркирующего горизонта – наиболее глубоко залегающего или известного по приведенному стратиграфическому разрезу. В некоторых случаях, эта линия связывается с подошвой наиболее древнего и наиболее глубоко залегающего геологического тела (слоя).

3. В некоторых случаях используется комбинированный вариант, в одной части геологического разреза, в пределах плитного комплекса, основание разреза проводится по условной поверхности, а в другой, в пределах складчатой зоны, по подошве наиболее древнего и наиболее глубокого залегающего слоя.

Геологический разрез обозначается литерами кириллицы, как и направление линии разреза на карте, подписываются с обеих сторон масштабные линейки. В верхней части, над разрезом подписывается полное название разреза («Геологический разрез по линии А-Б, к карте М-38 (Волгоград)), значение вертикального и горизонтального масштабов. В правой части приводятся все использованные условные обозначения стратиграфических подразделений: в прямоугольниках размеров 8х15 мм, соответствующим цветом и оттенком цвета и индексом, а так же обозначения разломов, состав интрузивных тел. Если отложения залегают несогласно на подстилающих образованиях, то основание прямоугольника выполняется в виде сплошной (региональной несогласие) и частично (локальное несогласие) волнистой линии. В правом верхнем углу линии разреза указывается номер приложения к карте, так как без карты этот графический документ мало информативен. В нижнем правом углу указывается, что выполнил, составил и вычертил, данную графическую работу.

Слои в пределах поля разреза изображаются цветом соответствующего стратиграфического подразделения, состава интрузивных тел. Каждое изолированное геологического тело обозначается индексом, но при этом индексы не выносятся за масштабные рамки разреза и обычно не указываются ниже его основания. На поверхностью геоморфологического профиля на одном уровне указываются названия рек, горных вершин или номера скважин, которые пересекает линия разреза.

Примечания. Некоторые «золотые» правила, соблюдение которых необходимо при составлении геологической карты и геологического разреза к ней.

1. Индексы, обозначающие возраст геологических тел и/или их петрографический состав, и иные обозначения (цвет, оттенки цвета) должны полностью соответствовать используемым обозначениям по всем составным элементам геологической карты – литологической колонке, легенде, геологическом разрезе и собственно – в поле геологической карты.

2. Любое изолированное геологическое тела должно быть обозначено соответствующим индексом, обозначающим его возраст и/или состав.

3. На геологическом разрезе обозначение литологического состава пород не указывается, достаточно цветом (оттенком), соответствующим определенному стратиграфическому интервалу (составу интрузивного массива), обозначить выделенные геологические тела. В некоторых случаях, при специальных геологических изысканиях – инженерно-геологических, геоморфологических, поисково – разведочных и т.д., помимо цветовой нагрузки необходима информация о литологическом (петрографическом) составе пород и характере взаимоотношений выделенных геологических тел (литолого-геологический разрез).

При этом следует учитывать, что отображение общепринятых обозначений литологии, (Инструкция…, 1995) также предопределено существующими правилами. В частности, линейные обозначения литологического состава осадочных и эффузивных пород (пелиты, карбонаты, сцементированные породы и т.д.) отрисовываются параллельно подошве вмещающего слоя. При изменении мощности отображаемого слоя, в связи со сложной эрозионной поверхностью подстилающих образований, размеры обозначений (значков) литологии могут изменяться в соответствии с изменением мощности рассматриваемого интервала.

4. Традиционно, на геологическом разрезе особым образом не показывают поверхности стратиграфического несогласия (в стратиграфической колонке поверхность подошвы отображается в виде волнистой линии). При правильном составлении разреза уверенно прослеживаются поверхности как локальных угловых несогласий, так и региональных структурных несогласий, по взаимоотношению контуров геологических тел. Но на литолого-геологических разрезах часто необходимо подчеркнуть развитие тех или иных поверхностей несогласного залегания слоев (геологических тел), которые отображаются полого-волнистой или зубчато-угловатой линией.